## Slide 1: 基于面约束的地下矿的激光SLAM 建图定位方法研究
2021年3月5日
开题答辩人： | 古雪峰
指导老师 | 王亚飞教授

## Slide 2: 目录
课题意义与国内外研究现状
课题目标与研究内容
研究方法与技术路线
课题创新性
计划进度与预期成果
已有相关工作积累

## Slide 3: 目录
课题意义与国内外研究现状
课题目标与研究内容
研究方法与技术路线
课题创新性
计划进度与预期成果
已有相关工作积累

## Slide 4: 地下矿精确建图定位的意义
地下搜救：在坍塌事故发生后由机器人先进入现场探明环境，可以制定相应的应对策略
基建检测：机器人自动定时对指定区域进行巡逻，检测有无安全风险
安全巡逻：监测是否有透水性、火灾、瓦斯、煤尘、有毒有害气体事故和自然灾害的威胁
定位准确
Notes: 随着地下矿开采规模的显著提高，采矿条件变得愈来愈恶劣，对人员安全威胁也愈来愈大，但现在对采矿效率的要求却越来越高，而传统采矿存在劳动者密集、资源消耗多、生产效率低、安全性差等特点。所以矿区的无人化具有广泛的市场前景。矿区的机器人可以在以下三个方面发挥重要作用。一是地下搜救。。。

## Slide 5: 地下矿精确建图定位的难点
无GPS
环境阴暗、潮湿，机器人打滑
路面不平、机器人抖动较大
光照条件差
非结构化表面
Notes: 地下矿精确定位存在以下难点，一是无GPS，所以一般需要利用SLAM定位。而且环境阴暗潮湿、机器人打滑，并且路面不平，机器人抖动大，对机器人的位姿估计提出很大挑战。而地下矿的光照条件差，视觉SLAM难以适用，所以当前的很多研究都是集中在激光SLAM定位。但是因为地下矿非结构化的表面，且很多地方特征相似，激光SLAM的定位也容易漂移，所以激光SLAM定位也存在问题。

## Slide 6: 国内外研究现状
但是当前的定位方式定位精度不够，并且需要增加许多外设，成本高，效率低
地下矿定位方式
基于WIFI/RFID技术的井下人员设备定位、检测[1]
基于无线电网络系统和多传感器传感器数据融合方式计算车辆姿态[2]
激光-IMU融合的激光里程计定位[3]
给隧道加标签，设计半监督SLAM定位算法[4]
[1]卢留伟, 王春毅, 顾清华. 基于WiFi/RFID技术的井下监控调度系统[J]. 黄金科学技术, 2011, 19(5).
[2]战凯, 顾洪枢, 周俊武,等. 地下遥控铲运机遥控技术和精确定位技术研究[J]. 有色金属, 2009(01):109-114.
[3]Chow J F , Kocer B B , Henawy J , et al. Toward Underground Localization: Lidar Inertial Odometry Enabled Aerial Robot Navigation[J]. 2019.
[4]Adam Jacobson,Fan Z,et al. Semi-Supervised SLAM----Leveraging Low-Cost Sensors on Underground Autonomous Vehicles for Position Tracking[J].2018.
Notes: 这里列出当下四种典型的地下矿定位方式

## Slide 7: 本课题要解决的关键问题
关键问题1：特征稀少的地下矿建图的漂移问题
关键问题2：特征稀少的地下矿回环检测的准确率不高
点云地图漂移
回环检测准确率低
Notes: 基于对以上文献的学习和思考，本课题想采用三维激光雷达作为传感器，解决地下矿定位建图的两个关键问题。
一是在特征稀少的地下矿建图的漂移问题。如图所示，因为地下矿隧道点云特征稀少，匹配准确度不高，导致位姿估计误差较大，平面的矿区最终发生了翘曲。
二是地下矿回环检测的准确率不高的问题。如图所示，因为未能成功检测回环，导致估计的轨迹发生扭曲。
基于对以上文献的学习和思考，本课题想采用三维激光雷达作为传感器，基于扩展目标多伯努利滤波器开展多车跟踪的研究。此课题主要基于Karl开展的工作，总结并发掘出一些尚未解决的关键问题。
𝑃_𝐺表示将两个量测划分为一个集合的概率/可能性
依据pg进行阈值的设定，实现自己的划分。

## Slide 8: 目录
课题意义与国内外研究现状
课题目标与研究内容
研究方法与技术路线
课题创新性
计划进度与预期成果
已有相关工作积累

## Slide 9: 课题目标
设计基于平面约束的激光里程计算法，解决特征稀少的地下矿建图的漂移问题
  设计基于墙面轮廓约束和路口约束的回环检测算法，提高地下矿回环检测准确率
Notes: 一是设计基于平面约束的激光里程计算法，解决特征稀少的地下矿建图的漂移问题。因为当前位姿匹配只是点约束，没有加入面约束。如果在优化函数中加入地面约束，能够提升前端里程计的精度。
二是基于墙面轮廓约束和路口约束的回环检测算法，来提升回环检测的准确率。因为地下矿是一个类似隧道的场景，所以可以利用两边墙面来来进行回环检测的判定。而路口其实是最明显的特征。我们可以利用路口信息来进行更强的回环检测，提升准确率。
（周围墙是弧形的，我们可以提取地面上一定高度以内的点云作为墙壁点云，提取墙壁的平面约束）

## Slide 10: 研究内容
内容一：基于平面约束的激光里程计算法研究
  地面几何信息提取
  将地面几何信息作为约束加入位姿图优化，并设计优化函数
  融合地面几何约束算法设计激光里程计算法，实现前端位姿准确估计
内容二：基于墙面轮廓和路口约束的回环检测算法研究
  墙面几何信息提取算法、路口识别算法实现
  墙面信息约束的优化函数设计
  回环检测算法策略的设计
内容三：激光SLAM系统搭建
Notes: 结合上述的关键问题及课题目标，总结出以下三个研究内容：
随机集与随机向量的区别为：点的数目是随机的；同时点是随机和无序的。
根据FISST有限集统计理论关于概率密度函数的定义：
𝑓({𝑥_1,⋯,𝑥_𝑛 })=𝑛!⋅𝜌(𝑛)⋅𝑝_𝑛 (𝑥_1,⋯,𝑥_𝑛 ), 𝑛∈ℕ_0

## Slide 11: 目录
课题意义与国内外研究现状
课题目标与研究内容
研究方法与技术路线
课题创新性
计划进度与预期成果
已有相关工作积累

## Slide 12: 研究方法
文献调研
理论分析
模型/算法构建
仿真分析
优化
文献调研
理论分析
模型/算法构建
仿真分析
优化
文献调研
理论分析
模型/算法构建
仿真分析
优化
研究内容1
研究内容2
研究内容3
无人驾驶平台实验
优化
算法框架
Notes: 本课题的主要内容为算法开发，因此采取理论分析建模与仿真实验相结合的方法，确保课题顺利开展。
具体来讲，首先针对研究内容1，进行充分的文献调研之后，分析推导及修改算法框架，使其适用于本课题的应用情景，及时地搭建仿真环境，再反过来优化相应的算法模型，保证作为基础的算法框架的有效性。
整个研究方法部分与整体统一，思路清晰。

## Slide 13: 技术路线
研究调研
技术梳理
理论
框架
设计方案
确定和优化
基于平面约束的激光里程计算法
基于墙面和路口的回环检测算法
数据集验证
实车验证
重定位算法

## Slide 14: 目录
课题意义与国内外研究现状
课题目标与研究内容
研究方法与技术路线
课题创新性
计划进度与预期成果
已有相关工作积累

## Slide 15: 课题创新性
设计基于平面约束的激光里程计算法
  改进平面提取算法
  针对平面约束设计对应的误差函数，并融合到位姿优化中
设计基于墙面轮廓和路口约束的回环检测算法研究
  墙面提取算法设计和路口语义信息提取算法设计
  针对隧道环境的墙面和路口约束信息的回环检测算法设计
激光SLAM系统搭建
Notes: 将基于随机集理论的多目标跟踪算法应用于多车目标跟踪
考虑激光雷达散射特性的车辆量测模型建模及匹配机理研究
考虑车辆出现部分被遮挡情况对多目标跟踪效果的影响
考虑车辆被短时完全遮挡情况下的航迹保持问题
随机集与随机向量的区别为：点的数目是随机的；同时点是随机和无序的。
根据FISST有限集统计理论关于概率密度函数的定义：
𝑓({𝑥_1,⋯,𝑥_𝑛 })=𝑛!⋅𝜌(𝑛)⋅𝑝_𝑛 (𝑥_1,⋯,𝑥_𝑛 ), 𝑛∈ℕ_0

## Slide 16: 目录
课题意义与国内外研究现状
课题目标与研究内容
研究方法与技术路线
课题创新性
计划进度与预期成果
已有相关工作积累

## Slide 17: 计划进度
第一阶段：算法设计和开发
2021.1-2021.2 查阅地下矿建图定位相关文献资料，进行相关的研究调研，学习相关的算法，进行理论研究
2021.2-2021.3 总结归纳地下矿定位算法、待解决的问题和任务需求，设计并确立SLAM系统算法实现方案。
2021.3-2021.4 学习开源激光SLAM系统，总结相关算法的优缺点
第二阶段：算法实现
2021.4-2021.5 设计地面提取算法，并针对平面约束设计对应的误差函数
2021.5-2021.6 针对墙面约束信息进行优化函数设计，并改进scan context回环检测算法，针对隧道环境设计特定的回环策略
2021.6-2021.7 完成激光SLAM系统的搭建
第三阶段：算法验证与优化
2021.8-2021.10 在数据集上对算法进行验证优化。
2021.10-2021.11 将算法移植到智能汽车平台去实地场景进行实验验证。
2021.12 完成毕业论文的编写，准备进行答辩
Notes: 进度 仿照刘峰宇师兄做

## Slide 18: 预期成果
设计基于平面约束的激光里程计算法，解决特征稀少的地下矿建图的漂移问题
根据隧道特殊环境设计基于墙面轮廓和路口约束的回环检测算法，提升隧道环境下的回环检测准确率
将激光里程计和回环检测算法集成到激光SLAM系统上，完成地下矿的建图和定位，并在建图和定位的准确性上有较大的提升
Notes: 预期成果

## Slide 19: 目录
课题意义与国内外研究现状
课题目标与研究内容
研究方法与技术路线
课题创新性
计划进度与预期成果
已有相关工作积累

## Slide 20: 已有相关工作积累
对主流的激光SLAM框架有比较多的了解
初步构建起SLAM算法理论知识体系，对国内外对于地下矿的SLAM研究有一定的了解
熟悉实验室无人车的使用，便于后续进行算法的实车验证

## Slide 21: 谢谢！